6.10.12. Агрегатные станки, автоматические линии, роботизированные комплексы (РК), гибкие производственные системы (ГПС), обрабатывающие центры и станки с ЧПУ

6.10.12.1. Изложенные  ранее  требования распространяются такжена  роботизированные  комплексы  (РК),   гибкие   производственныесистемы (ГПС),  агрегатные станки, обрабатывающие центры, станки сЧПУ и на другие станки, входящие в состав автоматических линий Роботизированные комплексы    (РК)    должны    соответствовать

требованиям ГОСТ 12.2.072-82.

Агрегатные станки и автоматические линии должны соответствовать

требованиям ГОСТ 12.2.119.

6.10.12.2. Роботизированные      комплексы     (РК),     гибкие

производственные системы (ГПС),  агрегатные станки, обрабатывающие

центры,   станки   с   ЧПУ   и   другие   станки,  встраиваемые  в

автоматические   линии,   должны   иметь   защитные    устройства,

ограждающие зону обработки согласно пп. 6.2.13 - 6.2.17.

6.10.12.3. В   роботизированных   комплексах    (РК),    гибких

производственных     системах     (ГПС),    агрегатных    станках,

обрабатывающих центрах, станках с ЧПУ и других станках, входящих в

состав    автоматических    линий    или    работающих   отдельно,

механизированные и автоматизированные поворотные столы и барабаны,

инструментальные   магазины,   движущиеся   части  транспортных  и

загрузочных  устройств  должны  быть  ограждены,  если  существует

вероятность травмирования ими обслуживающего персонала.

6.10.12.4. Роботизированные     комплексы     (РК),      гибкие

производственные  системы (ГПС),  обрабатывающие центры,  станки с

ЧПУ,  агрегатные  станки  и  автоматические  линии  должны   иметь

блокировки:

позволяющие работать   по   программе   только   при   закрытых

ограждениях;

исключающие включение  цикла   обработки   при   незакрепленных

деталях или при неправильном их положении на рабочих позициях;

не допускающие   самопроизвольных   перемещений    подъемников,

транспортных устройств, механизмов поворота деталей, накопителей и

других подвижных элементов станка или линии;

не допускающие    выполнения   нового   автоматического   цикла

обработки до полного окончания предыдущего.

6.10.12.5. В  автоматических  линиях  и  комплексах  с  верхним

расположением транспортера,  в местах  прохода  людей  транспортер

должен  находиться  на  высоте  не  менее  2200 мм от уровня пола.

Следует предусмотреть удобный и безопасный доступ для наблюдения и

обслуживания  расположенного  вверху  транспортера и принять меры,

предотвращающие   падение   на   пол   транспортируемых   деталей,

"спутников", стружки, а также капель СОЖ и масла.

6.10.12.6. Автоматические  линии  и  комплексы,  имеющие  длину

более  25000  мм,  обслуживаемые  с  двух  сторон,  при отсутствии

безопасных проходов через них, должны быть оборудованы переходами,

выполненными  в  соответствии  с  разделом  6.8 настоящих Правил и

обеспечивающими безопасное передвижение  людей.  Расстояние  между

переходами не должно превышать 25 м.

6.10.12.7. Расстояние между наиболее выступающими частями рядом

расположенных  станков  линии  в опасной зоне должно быть не менее

750 мм. При невозможности выполнения этого требования опасная зона

должна быть ограждена.

6.10.12.8. Элементы станков, перемещающиеся в промежутках между

участками  комплексной  автоматической  линии  и способные нанести

травму,  должны  быть  ограждены.  Наименьшее   расстояние   между

крайними поверхностями ограждений должно быть не менее 600 мм.

6.10.12.9. От   всех   станков   автоматизированных   линий   и

комплексов удаление стружки должно осуществляться автоматически.

6.10.12.10. Для контроля  размеров  обрабатываемой  детали  при

работе  линии  в  автоматическом  режиме  должны  быть установлены

специальные контрольные приборы. Должна быть исключена возможность

снятия  деталей вручную с рабочей позиции для контроля размеров во

время работы линии.

6.10.12.11. На  линии  должна  быть  предусмотрена  возможность

быстрого и удобного выключения ее в аварийных случаях  персоналом,

находящимся в любой точке зоны обслуживания.

Если в  автоматической  линии  (комплексе)  имеется   несколько

кнопок  аварийного  отключения,  то  каждая  из  них  должна иметь

принудительный возврат.

6.10.12.12. Система    автоматического   управления   линий   и

комплексов   должна   исключать   возможность    самопроизвольного

включения  линий и переключения ее с наладочного на автоматический

режим работы.

6.10.12.13. Автоматические    поточные   линии   должны   иметь

центральные  пульты  управления.  Кроме   того,   каждая   единица

оборудования,   входящая   в   линию,   должна   быть  оборудована

индивидуальными      органами      управления,      расположенными

непосредственно на станке.

6.10.12.14. Работы в наладочном режиме должны осуществляться  с

пульта  налаживаемого  оборудования;  при  этом  центральный пульт

должен быть заблокирован от случайного включения.

6.10.12.15. На   пульте   управления   должна   быть   световая

сигнализация о подаче напряжения в  цепь  управления  линии  и  ее

отдельных станков,  о режиме работы линии,  а также о неполадках в

работе линии и отдельных ее станков.

6.10.12.16. Автоматические линии и комплексы, которые при пуске

невозможно видеть полностью с  рабочего  места  оператора,  должны

быть оснащены предупредительной сигнализацией (звуковой,  световой

или  комбинированной),   предупреждающей   о   пуске   линии   или

переключении ее с одного режима работы на другой.

Сигнализация должна  включаться   автоматически   при   нажатии

пусковой   кнопки   и   сигнализировать  не  менее  15  с.  Работа

оборудования  должна  начинаться  автоматически  после   окончания

действия сигнала.

6.10.12.17. В поточных и автоматических  линиях  при  остановке

какого-либо  одного  станка  должна  быть  предусмотрена остановка

всего  предшествующего  оборудования,  если  линии   не   оснащены

накопителями или отсутствуют специальные буферные площадки.

6.10.12.18. Крайние положения подвижных узлов  станков  и  ГПС,

совершающих   координатные  перемещения,  должны  контролироваться

математическим обеспечением системы  программного  управления  или

конечными выключателями,  исключающими перебеги подвижных узлов за

пределы допустимых положений.

6.10.12.19. Роботизированные  комплексы,  размещенные  в  общем

помещении цеха, должны иметь ограждение высотой не менее 1500 мм.

Дверь ограждения  должна быть сблокирована с пуском в работу РК

в автоматическом режиме.  При невозможности устройства  блокировки

дверь  должна  оборудоваться цифровым замком и плакатом с надписью

"Посторонним вход воспрещен".

6.10.12.20. Рабочее   пространство  промышленного  робота  (ПР)

необходимо обозначать  по  полу  полосой  желтого  цвета  на  фоне

контрастной полосы черного цвета.

Для предупреждения  входящих  на  территорию  роботизированного

комплекса  о  его  работе  в  автоматическом  режиме  должны  быть

установлены световые или цветовые сигнализаторы.

6.10.12.21. Для   профилактического   осмотра  и  ремонта  всех

устройств  автоматической  линии  и   комплексов   (транспортеров,

трубопроводов  и  т.п.),  расположенных  под  полом,  должны  быть

предусмотрены места для свободного  доступа  к  этим  устройствам.

Люки  должны  плотно  закрываться  рифлеными  крышками заподлицо с

полом.

6.10.12.22. Перед  началом  работы  на станках с ЧПУ,  ОЦ,  РК,

автоматических линиях и оборудовании в  составе  ГПС  должен  быть

произведен пробный цикл работы на холостом ходу.