Настройки качества mesh’ей в Rhinoceros

Document Properties->Mesh->Render mesh quality

Maximum angle
Угол, между нормалями вершин соседних полигонов(да, в Рино даже у вершин есть нормали).
Меньше величина - больше полигонов.
Допустимые значения: 5-90.
По умолчанию: 20.

Maximum aspect ratio
Соотношение сторон у прямоугольных объектов.
Меньше величина - больше полигонов.
Допустимые значения: 0(отключено), 1-100.
По умолчанию: 0.

Minimum edge length
Минимальная длина ребра.
Меньше величина - больше полигонов.
Допустимые значения: 0(отключено), ---
По умолчанию: 0.0001.

Maximum edge length
Максимальная длина ребра.
Меньше величина - больше полигонов.
Допустимые значения: 0(выбирается исходя из размеров модели), ---
По умолчанию: 0.

Maximum distance, edge to surface
Расстояние от полигональной сетки до NURBS поверхности.
Меньше величина - больше полигонов.
Допустимые значения: 0(выбирается исходя из размеров модели), ---
По умолчанию: 0.

Minimum initial grid quads
Минимальное число "четырёхугольных" полигонов, на которое разбивается поверхность.
Больше величина - больше полигонов.
Допустимые значения: 0-10000
По умолчанию: 16.


Refine mesh
"Уточнение" сетки. В отключенном режиме ускоряет прорисовку понижая количество полигонов. При включении задействует все вышеперечисленные опции.
По умолчанию: включен.

Jagged seams
Каждая отдельная поверхность разбивается на полигоны отдельно, появляются щели. Ускоряет прорисовку.
По умолчанию: выключен.

Simple planes
Пергоняет все плоскости в меши. Ускоряет прорисовку в случае "тримленых" плоскостей.
По умолчанию: выключен.