Соединение поверхностей резаных инструментами Split/Trim. Автор – Detroit

Соединение поверхностей резаных инструментами Split/Trim

Автор: Detroit (mailto:detroit@meta3d.com) Урок рассчитан на пользователей более или менее знакомых с интерфейсом Rhinoceros 2.0

Например нам нужно в общем случае соединить 2 Mirror'енные поверхности чтобы не было этого надоевшего шва. Ну что ж приступим. Ниже на рис.1 2 поверхности, одна из которых зеркальная копия другой.

Выбираем модификатор Match Surfaces и выделяем 2 центральных ребра поверхностей, которые нужно соединить. В опциях соединения выбираем как на рисунке 2.

Клацаем по ОК и получаем что-то типа вот этого(рис.3)

Но это - общий случай! А если нам вдруг приспичило отрезать дырку в поверхности, а потом уже соединить?? :) Так и делаем при помощи линии и Extrude из нее.

Делаем миррор и получаем 2 зеркальные поверхности с дыркой посередине. Но еще, кроме дырки, тут есть щель, которая нам нафиг не нужна! :) И причем рино никак не сделает Match краев сурфейсов, обрезанных с помощью Split или Trim.

Далее делаем так: Выбираем инструмент показанный ниже на Рис.6. Он называется Detach Trim

Дальше выделяем край первой и второй поверхностей. Этот инструмент оставляет curve от их краев, а также делает из обрезанного сурфейса оригинальный, то есть тот, что был до обрезания. Рисунки 7-8...

Смотрите, на рисунке 9 показаны восстановленные сурфейсы и курвы оставленные от предыдущих

Далее соединяем инструментом Match эти полученные поверхности. Получаем то, что показано на рисунке 10.

Далее выделяем эти 2 курвы, те что мы получили в результате Detach Trim и чуть опускаем их вниз.

Применяем модификатор Extrude из этих 2-х курв.

Делаем Split соединенных поверхностей этими поверхностями, что мы получили с помощью Extrude.

Ну вот мы и соединили 2 поверхности в центре которых есть вырезанное отверстие, то бишь дырка! :)) Удачного моделлинга!

(c)Detroit special for Meta3D:RU