Поля допусков отверстий  при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Квалитет | Основные отклонения |
| --- | --- |
|  | А | В | С | D | E | F | G | H | Js | К | М | N | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | H01 | Js01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | H0 | Js0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | H1 | Js1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | H2 | Js2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | H3 | Js3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | H4 | Js4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | G5 | H5 | Js5 | K5 | M5 | N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | G6 | H6 | Js6 | Кб | Мб | N6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | F7 | G7 | H7 | Js7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R7 | S7 | T7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | D8 | E8 | F8 |  | H8 | Js8 | K8 | М8 | N8 |  |  |  |  | U8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | D9 | E9 | F9 |  | H9 | Js9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | D10 |  |  |  | H10 | Js10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A11 | B11 | C11 | D11 |  |  |  | H11 | Js11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | B12 |  |  |  |  |  | H12 | Js12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | H13 | Js13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | H14 | Js14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | H15 | Js15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | H16 | Js16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | H17 | Js17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Цветом выделены предпочтительные посадки

Поля допусков валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Квалитет | Основные отклонения |
| --- | --- |
|  | а | b | с | d | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | h01 | js01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | h0 | js0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | h1 | js1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | h2 | js2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | h3 | js3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | g4 | h4 | js4 | k4 | m4 | n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | P5 | r5 | s5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | e7 | f7 |  | h7 | js7 | k7 | m7 | n7 |  |  | s7 |  | u7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | c8 | d8 | e8 | f8 |  | h8 | js8 |  |  |  |  |  |  |  | u8 |  | x8 |  | z8 |
| 9 |  |  |  | d9 | e9 | f9 |  | h9 | Js9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | d10 |  |  |  | h10 | js10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | a11 | b12 | e11 | d11 |  |  |  | h11 | js11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | b12 |  |  |  |  |  | h12 | js12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | h13 | js13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | h14 | js14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | h15 | js15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | h16 | js16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | h17 | js17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Цветом выделены предпочтительные посадки