### Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

##### «Алтайский государственный технический университет

им. И.И. Ползунова»

Бийский технологический институт (филиал)

### А.И. Росляков, К.Р. Резанов

### ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД.

### ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Методические рекомендации

по выполнению расчетных заданий

Бийск 2004

УДК 532

Росляков А.И., Резанов К.Р. Объемный гидропривод. Основные принципы проектирования: Методические рекомендации по выполнению расчетных заданий

Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова, БТИ.-Бийск:  Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2004

В методических рекомендациях изложена краткая теория объемного гидропривода, включающая устройство, принцип действия гидропривода в целом и составляющих его элементов, а также основные принципы и методику проектирования станочных гидроприводов.

Предназначена для студентов специальностей 120100 - «Технология машиностроения», 171500 – «Высокоэнергетические устройства автоматизированных систем», 230100 – «Эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических систем машин и оборудования (автомобильный транспорт), изучающих раздел «Объемный гидропривод» в курсах «Гидравлика», «Основы гидравлики и гидропривода», «Гидравлика, гидро- и пневмоприводы»

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Процессы и аппараты химической технологии». Протокол № 5от  5.04.04 г.

Рецензент: к.т.н. Фирсов А. М. (БТИ АлтГТУ)

© БТИ АлтГТУ, 2004

# ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в связи с интенсивным развитием промышленного производства и широким внедрением в него средств автоматического управления  чрезвычайно важно встаёт вопрос, связанный с конструированием гидропривода и его применением в машиностроении и других отраслях промышленности.

Использование гидропривода в станкостроении позволяет упростить кинематику станков, повысить точность, надёжность и уровень автоматизации.

Широкое применение гидроприводов в машиностроении определяется рядом их существенных преимуществ перед другими типами приводов и, прежде всего, получением больших усилий и мощностей при ограниченных размерах гидродвигателей. Гидроприводы обеспечивают широкий диапазон бесступенчатого регулирования скоростей (при условии хорошей плавности движения), возможность работы в динамических режимах с требуемым качеством переходных процессов, защиту системы от перегрузки и точный контроль действующих усилий. С помощью гидроцилиндров удаётся получить прямолинейное движение без кинематических преобразований, а также обеспечить определённое соотношение скоростей прямого и обратного ходов.

В современных станках и гибких производственных системах с высокой степенью автоматизации цикла требуется реализация различных движений. Компактные гидродвигатели легко встроить в станочные механизмы и соединить трубопроводами с насосной установкой, содержащей один или два насоса. Такая система открывает широкие возможности для автоматизации цикла, контроля и оптимизации рабочих процессов, применения копировальных, адаптивных    или   программных   систем   управления, легко поддается модернизации, состоит, главным образом, из унифицированных изделий, серийно выпускаемых специальными заводами. К основным преимуществам гидропривода следует также относить повышенную жесткость и долговечность.

Наиболее эффективно применение гидропривода в станках с возвратно-поступательным движением рабочего органа, в высокоавтоматизированных и многоцелевых станках, агрегатных станках и автоматических линиях, гибких производственных системах. Гидроприводами оснащается более трети выпускаемых в мире промышленных роботов.

Гидроприводы обладают серьёзными недостатками, ограничивающими их использование в станкостроении. К таковым относятся: потери на трение и утечки, снижающие КПД привода и вызывающие разогрев жидкости; чувствительность рабочей жидкости к нарушению температурного режима и загрязнению. Это вызывает необходимость применения вспомогательных устройств – теплообменников и фильтров тонкой очистки, что, в свою очередь, повышает стоимость гидроприводов и усложняет их техническое обслуживание.

Однако, при правильном конструировании, изготовлении и эксплуатации гидроприводов их недостатки могут быть сведены к минимуму.

Поэтому в последнее время проблеме разработки гидроприводов для станкостроения и других отраслей промышленности уделяется всё большее внимание.

1 ОБЪЁМНЫЙ ГИДРОПРИВОД

1.1 Устройство и принцип действия гидропривода

Объёмным гидроприводом называется совокупность объёмных гидромашин, гидроаппаратуры, гидролиний и вспомогательных устройств, предназначенных для передачи энергии и преобразования движения посредством жидкости.

Принцип действия объёмного гидропривода основан на малой сжимаемости капельных жидкостей и передаче давления по закону Паскаля. Рассмотрим простейший гидропривод (рисунок 1). Два цилиндра 1 и 2 заполнены жидкостью и соединены между собой трубопроводом. Поршень 1 под действием силы  перемещается вниз, вытесняя жидкость в цилиндр 2. Поршень цилиндра 2 при этом перемещается вверх и преодолевает нагрузку .

Рисунок 1 - Схема простейшего гидропривода

Если пренебрегать потерями давления в системе, то по закону Паскаля давление в цилиндрах 1 и 2 будет одинаковым и равным:

,

где - площади поршней цилиндров 1 и 2.

Считая жидкость практически несжимаемой, можно записать:

или .

Мощность, затраченная на перемещение поршня в цилиндре 1, выражается соотношением . Так как величина  является расходом жидкости Q, то условие передачи энергии можно представить в виде

,

где pQ   -  мощность потока жидкости;

- мощность, развиваемая поршнем цилиндра 2, то есть работа выходного звена системы в единицу времени.

В гидроприводах исполнительные механизмы машин получают энергию от её источника посредством потока жидкости. Движущаяся жидкость обладает тремя формами механической энергии: потенциальной энергией положения, потенциальной энергией давления и кинетической энергией. В объёмном гидроприводе потенциальная энергия давления  жидкости преобразуется посредством объёмных гидродвигателей в механическую энергию движения выходного звена. Кинетической энергией и потенциальной энергией положения обычно пренебрегают, так как их величина  несоразмерно мала по сравнению с энергией давления.

    - Принципиальные схемы гидроприводов

На рисунке 2 приведены три принципиальные схемы, соответствующие трем классам гидроприводов, которые различаются характером движения выходного звена. На схемах применены следующие обозначения: 1 — регулируемый насос, 2 — гидродвигатель (на схеме а - им является гидроцилиндр, на схеме б — поворотный гидродвигатель и на схеме в — гидромотор), 3 — гидрораспределитель  (на схеме а — двухпозиционный с управлением от кулачка и с пружинным возвратом, на схеме б — трехпозиционный с управлением от электромагнитов и на схеме в — трехпозиционный с ручным управлением), 4 — предохранительный клапан, 5 — бак.

Насос засасывает жидкость из бака и нагнетает ее в гидродвигатель через распределитель. Из гидродвигателя жидкость движется через другой канал распределителя и сливается в бак. Предохранительный клапан отрегулирован на предельно допустимое давление и предохраняет систему гидропривода с приводящим двигателем от перегрузок.

Для улучшения условий всасывания жидкости из бака и предотвращения кавитации в насосе в гидроприводе вращательного движения (рисунок 2, в) применен бак с наддувом, т. е. с давлением газа над поверхностью жидкости выше атмосферного.

Рисунок 2 – Схемы гидроприводов: а – поступательного движения; б – поворотного движения; в – вращательного движения

Изменение направления движения выходного звена гидродвигателя (реверсирование) осуществляется изменением позиции распределителя, а регулирование скорости этого движения — увеличением или уменьшением рабочего объема насоса.

Рисунок 3 – схема

гидропривода c замкнутой

циркуляцией жидкости

На рисунке 2 показаны принципиальные схемы гидроприводов с разомкнутой циркуляцией жидкости. Разрыв циркуляции происходит в баке, при этом исключается возможность реверсирования гидродвигателей путем изменения направления подачи насоса (реверса подачи). Для этой цели обязательно применение распределителей.

Рисунок 3 – Схема гидропривода с замкнутой циркуляцией жидкости

На рисунке 3 показана схема гидропривода вращательного движения с замкнутой  циркуляцией жидкости. На схеме изображены регулируемый насос 7 с реверсом подачи; регулируемый гидромотор 2 с реверсом вращения; предохранительные клапаны 3, защищающие гидролинии а и b от чрезмерно высоких давлений (каждая из них может оказаться напорной); система подпитки, состоящая из вспомогательного насоса 4 переливного клапана 5 и двух обратных клапанов 6 и предохраняющая гидролинии  а и  b  от чрезмерно низких давлений (в целях избежания кавитации в насосе).

На рисунках 2 и 3 изображены схемы гидроприводов раздельного исполнения, т. е. такие, в которых гидродвигатели расположены на расстоянии от насоса и соединены с ним трубопроводом. Это расстояние может измеряться метрами и даже десятками метров. Часто, особенно в самоходных машинах, применяют гидроприводы в нераздельном исполнении. В них насосы, гидромоторы и гидроаппаратура расположены в общем корпусе и образуют компактную гидротрансмиссию, способную бесступенчато регулировать частоту вращения ведомого вала и удобную для автоматизации управления приводной машины.

1.2 Рабочие жидкости

Жидкость гидропривода – его рабочий элемент, поэтому к ней предъявляются требования обеспечения прочности и долговечности. Жидкость подвержена механическому и химическому разрушению, имеет ограниченный срок службы, причём он зависит от типа жидкости, режима и условий эксплуатации. Помимо этого жидкость служит смазывающим материалом, а также охлаждающей средой.

Рабочим жидкостям станочных гидроприводов должны быть присущи хорошие смазочные и антикоррозийные свойства, малое изменение вязкости в широком диапазоне температур, большой модуль упругости, химическая стабильность, совместимость с материалами гидросистемы,  малая плотность, малая способность к растворению воздуха, хорошая теплопроводность, низкое давление паров и высокая температура кипения, наименьший коэффициент теплового расширения, негигроскопичность и незначительная взаимная растворимость с водой, большая удельная теплоёмкость, нетоксичность и отсутствие резкого запаха, прозрачность и наличие характерной окраски. Жидкость должна также иметь низкую стоимость и производиться в достаточном количестве.

В гидроприводах машин, предназначенных для работы в стабильных температурных условиях, обычно применяют рабочие жидкости минерального происхождения. Для работы в условиях широкого температурного диапазона от 333 до 213 К применяют специальные смеси минеральных масел. Для работы при температурах около 450…500 К применяют синтетические жидкости на кремне-органической основе.

1.3 Объёмные насосы

В объемном насосе перемещение жидкости осуществляется путем вытеснения её из рабочих камер вытеснителями. Под вытеснителем понимается рабочий орган насоса, непосредственно совершающий работу вытеснения. Вытеснителями могут быть поршни, плунжеры, шестерни, винты, пластины и т. д.

По принципу действия, точнее, по характеру процесса вытеснения жидкости, объемные насосы разделяют на поршневые (плунжерные) и роторные.

В поршневом (плунжерном) насосе жидкость вытесняется из неподвижных камер в результате лишь возвратно-поступательного движения вытеснителей (поршней, плунжеров, диафрагм).

В роторном насосе жидкость вытесняется из перемещаемых рабочих камер в результате вращательного или вращательно-поступательного движения вытеснителей (шестерен, винтов, пластин, поршней).

По характеру движения входного звена объемные насосы разделяют на вращательные (с вращательным движением входного звена) и прямодействующие (с возвратно-поступательным движением входного звена).

К общим свойствам объемных насосов, которые обусловлены их принципом действия и отличают их от насосов лопастных, относятся следующие:

1) цикличность рабочего процесса и связанная с ней порционность и неравномерность подачи. Подача объемного насоса осуществляется не равномерным потоком, а порциями, каждая из которых соответствует подаче одной рабочей камеры;

2) герметичность насоса, то есть постоянное отделение напорного трубопровода от всасывающего (лопастные насосы герметичностью не обладают, а являются проточными);

3) самовсасывание, то есть способность объемного насоса создавать вакуум во всасывающем трубопроводе, заполненном воздухом, достаточный для подъема жидкости во всасывающем трубопроводе до уровня расположения насоса. Высота всасывания жидкости при этом не может быть больше предельно допустимой. Лопастные насосы без специальных приспособлений не являются самовсасывающими;

4) жесткость характеристики, то есть крутизна ее в системе координат Н (или p) и Q, что означает малую зависимость подачи насоса Q от развиваемого им давления. Идеальная подача совсем не зависит от давления насоса (характеристики лопастных насосов обычно пологие).

5) независимость давления, создаваемого объемным насосом, от скорости движения рабочего органа насоса и скорости жидкости. В принципе при работе на несжимаемой жидкости объемный насос, обладающий идеальным уплотнением, способен создавать сколь угодно высокое давление, обусловленное нагрузкой, при сколь угодно малой скорости движения вытеснителей. Для получения высоких давлений с помощью лопастного насоса требуются большие частоты вращения колеса и большие скорости жидкости.

1.3.1 Величины, характеризующие рабочий процесс  объемных насосов

Основной величиной, определяющей размер объемного насоса (объемного гидродвигателя) является его рабочий объем.

Рабочий объем насоса и частота его рабочих циклов определяют идеальную подачу.

Идеальной подачей объемного насоса называют подачу в единицу времени несжимаемой жидкости при отсутствии утечек через зазоры. Осредненная по времени идеальная подача:

,

где  - рабочий объем насоса, т. е. идеальная подача насоса за один цикл (один оборот вала насоса);

n - частота рабочих циклов насоса (для вращательных насосов частота вращения вала);

- идеальная подача из каждой рабочей камеры за один цикл;

z - число рабочих камер в насосе;

k - кратность действия насоса, т. е. число подач из каждой камеры за один рабочий цикл (один оборот вала).

Таким образом, рабочий объем насоса:

.

Чаще всего k=1, но в некоторых конструкциях k=2 и более.

Действительная подача насоса меньше идеальной вследствие утечек через зазоры из рабочих камер и полости нагнетания, а при больших давлениях насоса еще и за счет сжимаемости жидкости.

Отношение действительной подачи Q к идеальной называется коэффициентом подачи:

,

где  - расход утечек;

- расход сжатия.

Когда сжатие жидкости пренебрежимо мало, коэффициент подачи равен объемному КПД насоса :

.

Полное приращение энергии жидкости в объемном насосе обычно относят к единице объема и, следовательно, выражают в единицах давления. Так как объемные насосы предназначены в основном для создания значительных приращений давления, то приращением кинетической энергии в насосе обычно пренебрегают. Поэтому давление насоса представляет собой разность между давлением  на выходе из насоса и давлением  на входе в него:

,

а напор насоса

.

Полезная мощность насоса

.

Мощность, потребляемая заборным насосом (затрачиваемая приводящим двигателем),

,

где - момент на валу насоса;

- угловая скорость его вала.

КПД  насоса есть отношение полезной мощности к мощности, потребляемой насосом

.

Подобно тому, как это принято для лопастных насосов, для объемных насосов различают гидравлический , объемный  и механический  КПД, учитывающие три вида потерь энергии: гидравлические — потери напора (давления), объемные — потери на перетекание жидкости через зазоры и механические — потери на трение в механизме насоса:

,

то есть КПД насоса (общий) равен произведению трех частных КПД - гидравлического, объемного и механического.

1.3.2 Поршневые насосы

Конструктивная схема насосной установки с простейшим насосом такого типа представлена на рисунке 4. Рабочей камерой служит цилиндр 6, а вытеснителем — плунжер 8 с возвратно-поступательным движением, которое ему сообщает кривошипно-шатунный механизм.

Система распределения, обеспечивающая соединение цилиндра попеременно с всасывающей (подводящей) 1 и напорной (отводящей) 3 линиями, состоит из всасывающего 11 и нагнетательного 5 клапанов. Клапаны являются самодействующими. При увеличении объема рабочей камеры (при цикле заполнения) в ней устанавливается давление  меньшее, чем давление перед клапаном 11. Под действием возникшей разности давлений клапан поднимается, и камера заполняется жидкостью из всасывающей линии 1.

При уменьшении объема камеры (при цикле вытеснения), когда плунжер в нее вдвигается, давление в камере начинает повышаться, клапан 11 закрывается и, когда давление в камере достигнет значения, большего, чем давление  за клапаном 5, жидкость будет вытесняться через этот клапан в линию 3.

Отметим, что описанная смена циклов возможна только при условии, что давление  больше, чем  (это соответствует работе такой гидромашины в качестве насоса).

Если подвести к линии 1 жидкость под высоким давлением, то плунжер под ее действием не начнет двигаться, так как клапаны допустят свободный проток жидкости в линию 3, где давление меньше. Следовательно, использовать насос с самодействующими клапанами в качестве гидродвигателя невозможно, он необратим.

Рисунок 4 - Схема поршневого насоса с кривошипным приводом

По конструкции вытеснителя поршневые насосы разделяют на собственно поршневые (рисунок 5) и плунжерные (рисунок 4). В поршневом насосе поршень 4 (см. рисунок 5) перемещается в гладкообработанном цилиндре 5. Уплотнением поршня служит сальник 3 (вариант I) или малый зазор (вариант II) со стенкой цилиндра. В плунжерном насосе  (см. рисунок  4)  гладкий  плунжер  перемещается  в рабочей  камере  свободно,   а   уплотнение  7  размещено неподвижно в корпусе камеры. Так как точная обработка внутренних поверхностей более трудоемка, чем внешних, а доступность ремонта и замена неподвижного наружного уплотнения более просты, чем подвижного внутреннего, плунжерные насосы всегда предпочтительнее, чем поршневые, если особые конструктивные и эксплуатационные требования не исключают их применения. Как указывалось, в дальнейшем оба типа насосов, несмотря на различие в форме вытеснителей, будут именоваться поршневыми.

Рисунок 5 - Схема поршневого насоса с дифференциальным поршнем

1.3.3 Насосы пластинчатые нерегулируемые

Основными деталями насосов являются корпус с крышкой, приводной вал с подшипниками и рабочий комплект (рисунок 6, а), состоящий из распределительных дисков / и 7, статора 3, ротора 4 и пластин 5. Диски и статор, зафиксированные в угловом положении относительно корпуса штифтом 9, прижимаются друг к другу пружинами (не показаны), а также давлением масла в напорной линии. При вращении ротора 4, связанного через шлицевое соединение с приводным валом, в направлении, указанном стрелкой,  пластины  5  центробежной  силой  и  давлением масла, подведенного в отверстия 11, прижимаются к внутренней поверхности 10 статора 3, имеющей форму овала, и, следовательно, совершают возвратно-поступательное движение в пазах ротора.

Рисунок 6 - Рабочий комплект (а) и конструкция пластинчатого насоса (б)

Во время движения пластин от точки А до точки В и от С до D объемы камер, образованных двумя соседними пластинами, внутренней поверхностью статора, наружной поверхностью ротора и торцовыми поверхностями дисков / и 7, увеличиваются, и масло заполняет рабочие камеры через окна 2 и 12 диска /, связанные со всасывающей линией. При движении в пределах участков ВС и DA объемы камер уменьшаются, и масло вытесняется в напорную линию гидросистемы через окна 6 и 8 диска 7. Поскольку зоны нагнетания (ВС и DA) и всасывания (АВ и CD) расположены диаметрально относительно ротора, на него не действуют радиальные усилия, что положительно сказывается на долговечности подшипников приводного вала.

Конструкция насоса показана на рисунке 6, б. В расточках корпуса 15 и крышки 1 установлен рабочий комплект (диски 3 и 7, статор 5, ротор 6, пластины 16). Ротор через шлицевое соединение связан с приводным валом 11, опирающимся на шарикоподшипники 2 и 8. Наружные утечки или подсос воздуха по валу исключаются манжетами 10, установленными в расточке фланца 9. Комплект сжимается тремя пружинами 12 и давлением масла в камере 13. Окна 4 диска 3 через отверстия 17 статора соединены с глухими окнами всасывания 14 диска 7, благодаря чему масло из всасывающей линии поступает в ротор с двух сторон, что облегчает условия всасывания. В напорную линию масло вытесняется через окна 19 диска 7. Поворот комплекта предотвращается штифтом 18 (или винтами), проходящими через отверстия в деталях 1, 3, 5, 7 и 15.

1.3.4 Шестеренные гидромашины

Благодаря простоте конструкции шестеренные гидромашины получили очень широкое распространение в качестве нерегулируемых насосов, применяемых для питания гидропередач небольшой мощности с дроссельным управлением, для подачи смазки, для питания систем управления.

Рисунок 7 - Шестеренный насос

Шестеренная гидромашина распространенного типа с наружным зацеплением (рисунок 7) представляет собой пару чаще всего одинаковых шестерен 1 и 9, находящихся в зацеплении и помещенных в камеру, стенки которой охватывают их со всех сторон с малыми зазорами. Камеру образуют корпус 15 и боковые диски 2 и 14. По обе стороны области зацепления 6 в корпусе имеются полости А и Б, соединенные с линиями высокого  и низкого  давления. Перекачиваемая из полости А жидкость заполняет впадины между зубьями и перемещается в полость Б, где вытесняется в линию с давлением .

1.4 Гидродвигатели

Под объёмным гидродвигателем понимают предназначенную для преобразования энергии потока жидкости в энергию движения выходного звена гидромашину, рабочий процесс которой основан на попеременном заполнении рабочей камеры маслом и вытеснении его из рабочей камеры.

По характеру движения выходного звена различают гидроцилиндры с поступательным движением выходного звена, поворотные гидродвигатели с ограниченным углом поворота выходного звена и гидромоторы с неограниченным углом поворота выходного звена.

1.4.1 Гидроцилиндры

Применяемые в станкостроении гидроцилиндры подразделяются:

а) по направлению действия рабочей среды на цилиндры одностороннего действия, у которых движение выходного звена под действием рабочей среды возможно только в одном направлении, и двухстороннего действия, у которых движение возможно в двух направлениях; б) по конструкции рабочей камеры на поршневые цилиндры, у которых рабочие камеры образованы рабочими поверхностями корпуса и поршня со штоком, и плунжерные, у которых рабочая камера образована рабочими поверхностями корпуса и плунжера.

Рисунок 8 - Конструктивные схемы гидроцилиндров

.

Основные типы цилиндров, применяемых в станочных гидроприводах, показаны на рисунке 8. Корпус поршневого цилиндра двухстороннего действия с односторонним штоком (а) жёстко закреплён на станине станка, а шток связан с движущимся рабочим органом. Если в цилиндр при прямом и обратном ходе поступает одинаковое количество масла, то при малом движении штока усилия  и скорости прямого и обратного ходов примерно одинаковы:  и , а при увеличении диаметра штока скорость  увеличивается по сравнению с . Если требуется обеспечить , то может применяться дифференциальное включение цилиндра, когда . В этом случае при движении вправо обе плоскости цилиндра соединяются с напорной линией, а при движении влево – штоковая полость продолжает соединяться с напорной линией, а поршневая соединяется со сливной линией гидросистемы.

При двустороннем штоке площади F поршня одинаковы и . Недостатки таких цилиндров – увеличенная длина и необходимость второго уплотнения для штока. Иногда бывает удобнее закрепить шок на станине, а корпус цилиндра связать с движущимся органом (в, г). Для зажимных и фиксирующих механизмов применяют цилиндры одностороннего действия (д). Плунжерный цилиндр (е) способен перемещать вертикально расположенный рабочий орган только вверх; движение вниз происходит под действием силы тяжести. С помощью нескольких плунжерных цилиндров (ж) можно получить движение в обе стороны.

1.4.2 Поворотные гидродвигатели

а)					б)

Рисунок 9 - Схемы моментных гидроцилиндров:однопластинчатого - а, двухпластинчатого – б (1 - цилиндр; 2 - ротор (вал); 3 - пластина; 4,5 - уплотнения)

На рисунке 9 приведены схемы основных конструктивных форм моментных гидроцилиндров двух типов: однопластинчатого (рисунке  9, а)  и  двухпластинчатого  (рисунок  9, б). Моментные гидроцилиндры практически безинерционные поворотные гидродвигатели, обеспечивающие большие крутящие моменты силового  звена (вала). Например, трехпластинчатые  цилиндры при давлении до 200 кгс/см2 обеспечивают крутящие моменты до 40 тс(м [1]. Угол поворота вала зависит от числа пластин. Наибольшие углы поворота (270 - 280°) обеспечивают однопластинчатые цилиндры. С увеличением числа пластин угол поворота уменьшается, а крутящий момент увеличивается. Так как с увеличением числа пластин сокращается возможный угол поворота вала, то цилиндры с  числом пластин более трех применяются редко. Основной недостаток моментных гидроцилиндров заключается в трудности обеспечения герметичности рабочих полостей (камер), т.е. уплотнение зазоров между торцами пластин и внутренней поверхностью цилиндра. Крутящий момент М, развиваемый цилиндром, угол поворота и угловая скорость ( поворота вала являются основными параметрами моментных гидроцилиндров.

Величина крутящего момента и угловой скорости поворота без учета трения пластин и вала и утечек жидкости в цилиндре равна

М = (pдb(D2 – D2в)z / 8 ,

( = 8Q / b(D2 – D2в)z ,

где	b - ширина пластин,

z - число пластин,

D - внутренний диаметр цилиндра, м,

Dв  - диаметр вала, м,

(pд - разность давлений жидкости перед и за пластиной, другими словами - падение (перепад) давлений в гидроцилиндре как в полезном местном сопротивлении.

Максимально возможная величина крутящего момента, развиваемого цилиндром, равна

Мmax = М(м ,

где (м  - механический К.П.Д. моментного гидроцилиндра.

Величина (м  зависит от материала и состояния поверхностей трения (торцов пластин, поверхности вала и цилиндра), вида уплотнений зазоров и др.

Фактическая скорость поворота вала несколько ниже расчетной из-за утечек жидкости через зазоры и равна

(ф = ((о ,

где (о  - объемный К.П.Д. моментного гидроцилиндра.

Величина (о  зависит от перепада давлений жидкости, ее текучести и типа уплотнений.

# 1.4.3 Гидромоторы

Рисунок 10 - Конструкция аксиально-поршневых гидромоторов типов Г15-2 ... Н (а) и Г15-2 ...М (б)

В станочных гидроприводах преимущественно применяют нерегулируемые аксиально-поршневые гидромоторы, которые в ряде случаев имеют существенные преимущества  перед электромоторами. Гидромоторы в среднем в 6 раз  меньше по занимаемому объему и в 4—5 раз по массе. При наибольшей частоте вращения 2500 об/мин. наименьшее значение частоты может составлять от 20 до 30 об/мин, а  у гидромоторов специального исполнения от 1 до 4 об/мин и меньше, причем легко осуществимо плавное регулирование во всем диапазоне. Время разгона и торможения вала гидромотора не превышает обычно нескольких сотых долей  секунды; возможны режимы частых включений и выключений, реверсов, изменения частоты вращения.

Крутящий момент гидромотора легко регулируется  изменением  перепада давлений  в его камерах. При подходе рабочего органа к упору вращение гидромотора останавливается, а развиваемый им крутящий момент остается неизменным. Закон разгона и торможения приводимого гидромотором рабочего органа может легко изменяться в зависимости от профиля кулачка, установленного на рабочем органе и воздействующего на дроссель регулирования частоты вращения гидромотора.

1.4.4 Гидромоторы аксиально-поршневые типа

Г15-2...Н (ГОСТ 21229—75)

Гидромоторы аксиально-поршневые состоят из следующих основных деталей и узлов: ротора 10 (рисунок 10, а) с семью поршнями 17, барабана 7 с толкателями 19, радиально-упорного подшипника 6, вала 1, опирающегося на подшипники 5 и 16, опорно-распределительного диска 13, корпусов 4 и 9, фланца 3 с манжетой 2, пружины // и торцовой шпонки 8.

Масло подводится к гидромотору и отводится от него через два отверстия 15, расположенные в диске 13, причем каждое из отверстий связано с полукольцевым пазом 14, выполненным на рабочей поверхности диска. Утечки из корпуса отводятся через дренажное отверстие 12.

1.5 Гидроаппаратура

Гидроаппаратами называют устройства, служащие для управления потоками жидкости: изменения или поддержания заданного давления или расхода, а также изменения направления движения потока.

Среди всей массы гидроаппаратов можно выделить три наиболее характерных типа:

1) гидрораспределители, основным назначением которых является изменение согласно внешнему управляющему воздействию направления движения потоков жидкости в нескольких гидролиниях. Наиболее широко применяются золотниковые гидрораспределители;

2) клапаны — устройства, способные изменять проходную площадь, пропускающую поток, под его воздействием. Основное назначение клапанов поддерживать в полостях гидросистем  давление жидкости в заданных пределах независимо от пропускаемого расхода (напорные и  редукционные  клапаны),  ограничивать  в  безопасных пределах  повышение  давления  (предохранительные  клапаны),  допускать движение потока в одном определенном направлении (обратные клапаны);

3) дроссели — регулирующие устройства, способные устанавливать определенную связь между перепадом давления до и после дросселя и пропускаемым расходом.

Часто гидроаппараты совмещают функции основных перечисленных типов. Например, гидрораспределители кроме распределительных функций часто выполняют функции дросселей, а клапаны используются как элементы, распределяющие потоки.

Гидроаппараты совместно с гидромашинами (насосами и гидродвигателями) образуют гидросистемы и, в частности, гидропередачи.

1.5.1 Гидрораспределители

Гидрораспределители разделяют по типу запорно-регулирующих элементов на золотниковые, крановые и клапанные.

Рисунок 11 – Четырёх щелевой золотниковый

распределитель а – течение через уплотняющую щель; б – течение через рабочую щель; в – разрез по окну

Отдельно золотниковый распределитель такого типа показан на рисунке 11. Он предназначен для управления движением жидкости по четырем гидролиниям. Распределитель имеет подвижный элемент — плунжер 7, расчлененный на запорно-регулирующие звенья 9, 11 и 16, и втулку 8 с окнами 10, 12 и 14.

Обычно к среднему окну 12 по линии 13 от питающей установки подводится жидкость  под давлением . Отверстия 5 и 6 соединены с гидроцилиндром, а окна 10 и 14 — с отводящей линией 15, присоединенной к области слива жидкости, давление  в которой мало. Для уменьшения утечек q зазор  между плунжером 7 и втулкой 8 должен составлять от 3 до 5 мкм, а размеры звеньев плунжера и окон должны быть такими, чтобы при среднем положении 1' , 2' , 3' , 4' рабочие кромки образовывали перекрытие окон , т. е. распределитель имел положительное перекрытие. В среднем положении он способен с точностью до утечек запирать поршень в гидроцилиндре. При смещении плунжера кромки переходят в положение 1, 2, 3, 4. Кромки 2 и 4 образуют рабочие щели  (см. рисунок 11, б).

Кромки 1 и 3 образуют уплотняющие щели (рисунок 11, а) протяженностью .

1.5.2 Гидроклапаны

Гидроклапаны используются в гидросхемах в качестве автоматических регулирующих устройств. Клапан (рисунок 12) имеет запорно-регулирующий элемент 6, опирающийся в закрытом положении на седло 7, направляющую часть 3, обеспечивающую центровку клапана относительно седла, и пружину 2 (чаще с опорным шарниром 1), размещенные в корпусе 4. К камере 5 корпуса присоединены подводящий 8 и отводящий 10 каналы.

| Рисунок 12 – Конический клапан прямого действия | а - «конус на кромке»; б - «кромка на конусе»; с - золотникового типа |
| --- | --- |
|  | Рисунок 13 – Запорно- регулирующие элементы кромочных клапанов |

В приведенном клапане открытие z изменяется в результате непосредственного воздействия потока жидкости пропорционально пропускаемому расходу Q. Такой клапан называют клапаном прямого действия.

Клапаны гидросистем в отличие от насосных  соприкасаются с седлом по достаточно острой кромке. При таком контакте и в случае ограниченного числа рабочих циклов (у насосных клапанов многие миллионы циклов) легче обеспечивается хорошая герметичность закрытого клапана. Основные типы кромочных запорно-регулирующих элементов - «конус на кромке», «кромка на конусе» и золотникового показаны на рисунке 13.

В отличие от насосных клапанов, работающих при малых перепадах  давлений, клапаны гидросистем используются во всем диапазоне давлений , в том числе и при самых высоких давлениях (от 30 до 45 МПа). С ростом давлений увеличивается вероятность работы клапанов в режимах автоколебаний, что нежелательно.

При использовании в гидросистеме клапаны должны обеспечивать заданную герметичность, работать без автоколебаний и, что самое главное, иметь характеристику, т. е. зависимость перепада давления р от пропускаемого расхода Q, желаемой формы, которая зависит от свойств проточной части клапана и его пружины.

1.5.3 Гидравлические дроссели

Назначение дросселей — устанавливать желаемую связь между пропускаемым расходом и перепадом давления до и после дросселя. По характеру рабочего процесса дроссели являются гидравлическими сопротивлениями с регламентированными характеристиками. Применение дросселей в качестве регулирующих элементов требует от них двух качеств:

- возможности получения характеристики, то есть зависимости , желаемого вида;

- сохранения стабильности характеристики при эксплуатации, а именно ее малой зависимости от изменения температуры (от вязкости) жидкости, неподверженность засорениям, облитерации.

| Рисунок 14 – Винтовой дроссель | Рисунок 15 – Игольчатый дроссель |
| --- | --- |

Рассмотрим с этих позиций главные типы гидравлических сопротивлений и оценим возможность их использования в качестве регулирующих дросселей.

Использование в качестве дросселей капилляров, то есть длинных трубок со значительными сопротивлениями трения в зоне ламинарного течения позволяет получать дросселирующие элементы с линейной взаимосвязью между расходом Q и потерей р давления, что весьма желательно. Учитывая, что при ограниченной длине дроссельных капилляров длина начального участка ламинарного потока соизмерима с полной длиной капилляра, линейность указанной взаимосвязи будет приближенной. Поскольку ламинарный режим течения устойчив при  числе Рейнольдса меньше критического значения:  и потери при этом прямо пропорциональны вязкости, линейные ламинарные дроссели применимы только при малых скоростях жидкости, то есть при малых  значениях  потери р (обычно р < 0,3 МПа) и в условиях достаточно стабильной температуры при эксплуатации. Ввиду большой длины капилляров их выполняют обычно в виде винтов 1 (рисунок 14) с прямоугольным сечением резьбы в хорошо подогнанной по наружному диаметру гильзе 2. Дроссель на рисунке регулируемый. Вращением винтовой головки 3 работающая длина винта l и, следовательно, характеристика дросселя могут изменяться.

На рисунке 15 показан игольчатый регулируемый квадратичный дроссель на базе конусного клапана. Для него действительно уравнение пропускной способности (3.72) для клапанов [1]. Для плавности регулирования угол конусности  запирающего элемента делают по возможности малым (от 10 до 20°).

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОСИСТЕМ

2.1 Общие принципы

построения схемы гидропривода

Станочные гидроприводы можно классифицировать по давлению, способу регулирования, виду циркуляции, методам управления и контроля.

По давлению различают гидроприводы низкого (до 1,6 МПа), среднего (от 1,6 до 6,3 МПа) и высокого (от 6,3 до 20 МПа) давлений. Первые применяются, главным образом, в станках для чистовой обработки (шлифовальные, расточные),   где  имеются  незначительные нагрузки, и требуется низкий уровень колебаний давления. Приводы среднего давления мощностью до 20 кВт применяются наиболее часто, обеспечивая высокие жесткость и точность; их преимущество — возможность использования дешевых пластинчатых и шестеренных насосов. Приводы высокого давления на базе поршневых насосов применяют, главным образом, в мощных протяжных и строгальных станках, приводы позволяют получить большую выходную мощность при ограниченных размерах гидродвигателей.

Скорость выходного звена объемного гидропривода может изменяться регулируемыми гидромашинами (насос, мотор) в гидроприводах с объемным регулированием или с помощью аппаратов, регулирующих расход масла, в гидроприводах с дроссельным регулированием. Первый способ более экономичен, однако в этом случае требуются регулируемые гидромашины, которые сложны по конструкции, более дороги и, как правило, менее долговечны по сравнению с нерегулируемыми. Быстродействие гидроприводов с объемным регулированием ограничивается временем, необходимым для изменения подачи насоса или рабочего объема гидромотора, которое может составлять несколько десятых долей секунды. При дроссельном способе регулирования в гидросистеме устанавливается регулируемое гидравлическое сопротивление (дроссель или регулятор расхода), которое ограничивает расход масла, поступающего к гидродвигателю. При этом потеря давления в дросселе, равная 1 МПа, вызывает разогрев вытекающего из него потока масла на 0,6 ° С. Однако в этом случае не требуются регулируемые насосы и можно существенно повысить быстродействие привода. Дроссельное регулирование    применяется   в   приводах    мощностью   не   более

3…5 кВт. Сокращение потерь энергии и одновременно высокое быстродействие можно получить в гидроприводах с объемно-дроссельным регулированием, в которых регулируемые гидромашины (чаще всего насосы) применяются вместе с аппаратами, регулирующими расход масла.

Наибольшее применение  в станкостроении  получили  гидроприводы с разомкнутой циркуляцией,  в которых масло из бака всасывается  насосом и из гидросистемы вновь сливается  в бак. В гидроприводах с замкнутой циркуляцией масло,  сливающееся из гидросистемы, поступает непосредственно во всасывающую линию насоса, куда также подключены напорная линия насоса подпитки и подпорный клапан, регулирующий давление во всасывающей линии. В приводах с замкнутой циркуляцией основной насос может быть несамовсасывающим.  При применении  реверсивного насоса возможен реверс гидродвигателя без направляющих распределителей. Однако использование замкнутой циркуляции требует применения цилиндров с равными (или близкими) рабочими площадями, так как в противном случае подача насоса подпитки может оказаться недостаточной для  компенсации разности потоков — нагнетаемого в гидросистему и  возвращающегося из нее. По методу управления и контроля различают  гидроприводы циклового управления (с контролем по пути, давлению или времени), а также гидроприводы со следящим, адаптивным или программным управлением. При наиболее простом  и надежном цикловом управлении с контролем по пути команда на выполнение очередного перехода цикла обработки поступает от средств путевого контроля реализации предыдущего перехода (с помощью путевых распределителей, распределителей с электроуправлением от конечных выключателей или датчиков положения рабочих органов). При контроле по давлению режимы движения переключаются с помощью гидроклапанов давления или по командам, поступающим от реле давления. Этот метод часто применяется при работе по жестким упорам, в зажимных механизмах, системах контроля перегрузок и т. п.

Надежность этого метода ограничена в связи с возможностью ложных срабатываний реле давления при наличии гидроударов и пиков давления в гидросистеме. Контроль по времени применяется сравнительно редко, главным образом в случаях, когда определенное время осуществления того или иного перехода цикла оговаривается технологическим процессом обработки.

Конструкция гидропривода и его основные параметры определяются типом станка, для которого он предназначен, поэтому разработка гидропривода должна начинаться с анализа технического задания (ТЗ). Этот документ составляется ведущим разработчиком станка и содержит его общее описание, включая механическую часть, электрические и гидравлические узлы (функционально) с предварительной компоновкой на станке гидродвигателей, насосной установки, а также указанием возможных мест размещения гидроаппаратуры. В ТЗ приводятся методы управления и контроля, требуемые блокировки, нагрузочные характеристики и режимы движения (перемещения, скорости, ускорения, пути торможения и разгона) каждого рабочего органа, циклограмма рабочего цикла станка, необходимые средства диагностики технического состояния, основные требования надежности, а также, при необходимости, другие сведения (точность, дискретность перемещений, жесткость, вибрации, шум, качество переходных процессов, температура масла, точность гидравлического уравновешивания, возможности регулировок, необходимость остановок гидродвигателей в промежуточных положениях, время выстоя и др.).

Затем конкретизируют и уточняют ТЗ с учетом специфики гидропривода. В частности, анализируются и согласовываются варианты размещения гидрооборудования. Для удобства обслуживания и безопасности наружных утечек удобно располагать гидроаппаратуру непосредственно на панели (или в шкафу) насосной установки, однако в этом случае между установкой и станком появляется большое число трубопроводов. Для сложных гидросистем бывает целесообразнее сгруппировать гидроаппараты на гидропанелях по функциональному назначению, расположить гидропанели вблизи исполнительных органов и связать с насосной установкой напорной, сливной и дренажной линиями.

Далее анализируются различные варианты принципиальной гидросхемы. При этом решаются вопросы техники безопасности, в том числе при различных нарушениях в работе гидрооборудования (случайные падения давления, сгорание обмотки электромагнита, засорение малых отверстий и т. п.); вводятся блокировки, исключающие возможность несовместимых движений, падения вертикально расположенных рабочих органов, включения движений при отсутствии смазки и т. п.; обеспечивается необходимый минимум регулировок.

Особое внимание уделяется сокращению энергетических потерь. Обычно в гидросистемах станков температура масла не превышает 55 °С и лишь в простейших гидроприводах, к стабильности работы которых не предъявляется высоких требований, может достигать 70 ° С. Поддержание теплового режима гидропривода, в котором имеются значительные потери мощности вследствие дросселирования масла, — весьма сложная техническая проблема, требующая существенного увеличения объема бака или применения эффективной системы искусственного охлаждения. В последнем случае мы сначала впустую тратим мощность в гидроприводе, а затем тратим дополнительную мощность на работу системы охлаждения.

2.2. Предварительный расчёт гидропривода

После составления принципиальной схемы, ориентируясь на определенный тип насоса, предварительно устанавливают величину рабочего давления в гидроприводе:

рн = 4…6 МПа, желательно с некоторым запасом, который при необходимости может быть использован в процессе отладки оборудования.

Учитывая, что потери давления могут достигать 10 % от рабочего давления (в гидроприводах низкого давления, например шлифовальных станков, до 20 %), определяют максимальное давление в гидродвигателях:

Анализируя графики движения, определяют максимальные тяговые усилия (или крутящие моменты):

,

где  F –  усилие, развиваемое гидродвигателем, Н;

– сила инерции, Н;

– сила трения, Н;

G – вес рабочих органов гидродвигателя, Н.

Сила трения возникает в момент трогания двигателя и, при необходимости, может быть определена по формуле:

,

где  - скорость движения выходного звена, м/с;

- время разгона, с.

Если рабочее усилие прикладывается не одновременно с началом движения выходного звена, силу инерции можно не учитывать.

Вес рабочих органов G учитывается для гидроприводов вертикального движения, причём со знаком “+”, если рабочее движение направлено вверх, и знаком “-”,  если вниз.

Силу трения в гидродвигателе можно выразить через механический КПД. В зависимости от перепада давления жидкости, её текучести и типа уплотнения .

Таким образом: .

Зная тяговое усилие и давление, можно определить рабочую площадь гидродвигателя:

.

Если при рабочем движении жидкость подаётся со стороны поршня, то

,

если со стороны штока, то

,

где D – диаметр поршня, м;

- диаметр штока, м.

Из двух последних формул определяют диаметры поршня и штока. Найденные значения округляют до ближайших из ряда стандартных значений [3].

Зная скорости движения и размеры гидродвигателей, по циклограмме определяют требующиеся расходы масла в каждом из переходов цикла и с некоторым запасом (для компенсации утечек и обеспечения нормальной работы предохранительного клапана, если он имеется) — подачу питающего гидропривод насоса:

.

Далее в соответствии с принципиальной схемой приступают к подбору аппаратуры и других узлов гидропривода по  их функциональному  назначению  и  величине условного прохода, отдавая предпочтение унифицированным изделиям, хорошо зарекомендовавшим себя в промышленности; рассчитывают внутренние диаметры трубопроводов d в зависимости от расхода масла Q, проходящего по тому или иному участку гидросистемы и рекомендуемой скорости масла .

,

Скорость масла выражают в зависимости от назначения трубопровода и номинального давления.

Для напорных трубопроводов:

| р, МПа | 2.5 | 6,3 | 16 | 32 | 63 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 10 |

Для сливных .

Для всасывающих .

Затем для каждого трубопровода вычисляют толщину стенки:

,

где  - предел прочности материала трубопровода, Па;

- коэффициент запаса прочности.

По найденным значениям диаметра d и толщины стенки δ подбирают стандартные трубопроводы [3,5] для линий нагнетания, всасывания и сливных.

2.3 Уточненный расчёт

Целью данного расчета является определение фактических потерь в гидросистеме и уточнение давления на гидродвигателе.

Потери давления в гидросистеме определяются как как сумма потерь на трение в трубопроводах , в местных сопротивлениях  и потерь в гидроаппаратуре , т.е. .

Для определения потерь на трение необходимо знать режим движения жидкости в трубопроводе, для чего вычисляют число Рейнольдса

,

где d- внутренний диаметр подобранного стандартного трубопровода, м;

-кинематическая вязкость рабочей жидкости, м2/с.

Если режим течения ламинарный (Re < 2300), то потери напора определяются отдельно для напорного, всасывающего и сливного трубопроводов по формуле Пуазейля

,

где l – длина трубопровода,  определяемая из конструктивных соображений. Затем эти потери складываются.

Потери напора в местных гидравлических сопротивлениях могут быть найдены по формуле Вейсбаха также для каждого трубопровода

,

где  - сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Значение коэффициентов местных сопротивлений находят по справочнику [4,5] в зависимости от их вида.

Затем потери в местных сопротивлениях также складываются.

При турбулентном режиме потери на трение и в местных гидравлических сопротивлениях можно определить по обобщенной формуле Вейсбаха-Дарси

.

Коэффициент гидравлического трения в этом выражении находят по формуле

.

Потери в гидроаппаратуре определяют по формуле

,

где Qном  - номинальный расход, на который рассчитан гидроаппарат, л/мин;

-потери давления в гидроаппарате при номинальном расходе, Па;

Q – фактический расход, л/мин.

Если значения  в справочнике не приведены, то  определяется графически. Так, например, для гидрораспределителей  можно определить по графику, изображенному на рисунке 4.3 [3].

Далее складываются потери в гидроаппаратах, установленных в сливных, напорных и всасывающих трубопроводах, после чего находят суммарные гидравлические потери, а затем давление на гидродвигателе

pд =pн – Δp.

Если найденное давление отличается от полученного в предварительном расчете более чем на 10%, то предварительный расчет необходимо выполнить заново.

По значениям давления насоса, его подаче и КПД определяется потребляемая мощность, по которой подбирается электродвигатель

.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы/ Под. ред. Т.М. Башта – М.: Машиностроение, 1982. – 423с.

2. Чупраков Ю.Н. Гидропривод и средства гидроавтоматики.- М.: Машиностроение, 1979. – 232с.

3. Свешников В.К, Усов А.А. Станочные гидроприводы: Справочник. – М.: Машиностроение, 1988.- 512с.

4. Идельчик И.В. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1979.- 557с.

5. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя:  В 3-х т. Т.3. – М.: Машиностроение, 2001. – 598с.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….. ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД……………………………………………………….. 1.1 Устройство и принцип действия гидропривода………………………................. 1.2 Рабочие жидкости………………………………………………………………….. 1.3 Объемные насосы………………………………………………………………….. 1.4 Гидродвигатели…………………………………………………………………….. 1.5 Гидроаппаратура…………………………………………………………………… 2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОСИТЕМ……………... 2.1 Общие принципы построения схемы гидропривода…………………………………………………………………………… 2.2 Предварительный расчет гидропривода………...................................................... 2.3 Уточненный расчет………………………………………………………………… ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………………. | 3 4 4 6 6 11 15 18 18 20 21 23 |
| --- | --- |