# Text boxes

4.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

4.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим само-произвольное ослабление в процессе работы.

4.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки.

4.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло кон-сервационное К-17.

5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (полу-чения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

Точностные характеристики базирования заготовок в станочных тисках

Таблица 2

| № пп | Схема контроля | Описание | Допустимая ошибка, на 100мм базовой длины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Параллельность верхней направляющей поверхности к основанию тисков | 0,01 |
| 2 |  | Перпендикулярность либо фиксированных губок, либо переставляемых губок к верхней направляющей поверхности | 0,03/100 (a≤90°) |
| 3 |  | Перпендикулярность фиксированных губок продольной канавки | 0,015/100 |
| 4 |  | Параллельность зафиксированных губок поперечной канавки на корпусе тисков | 0,015 |
| 5 |  | Параллельность верхней части тисков и нижней части корпуса тисков | 0,02 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

стальные поворотные

ISO 9001

№__________

Продолжение таблицы 2

| 6 |  | Подъем измерительного блока | 0,015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Перпендикуляр-ность обеих сторон основанию тисков | 0,01 |
| 8 |  | Параллельность между двумя сторонами губок тисков в продольном направлении | 0,01 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак необходимо их расконсервировать.

3.2. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и зау-сенцев.

4.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные стальные прецизионные предназначены для базирования и закрепления  деталей при выполнении различного вида обработки заготовок на сверлильных, фрезерных и других металлообрабатывающих станках.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO9001. Материал корпусных деталей –  закаленная легированная сталь 35Л. Конструкция неповоротных тисков позволяет производить установку нескольких тисков рядом друг с другом, а также на три взаимно перпендикулярные опорные поверхности (нижнюю, боковые). Высокая твердость рабочих поверхностей обеспечивает долговечность тисков с сохранением точности. Тиски оснащены механизмом подачи со встроенным подшипником и шарнирной рукояткой, что облегчает работу с тисками.

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Основные характеристики станочных тисков

Таблица 1

| Параметр | Модель |
| --- | --- |
|  | QH80 | QH100 | QH125 | QH160 | QH200 | QB100 | QB200 | QB250 | QB320 |
| Ширина губок, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |  | 250 |  |
| Высота губок, мм | 25 | 32 | 38 | 45 |  | 56 |  | 75 |  |
| Интервал раздвигания L, мм | 63 | 100 | 112 | 140 |  | 190 |  | 245 |  |
| Интервал раздвигания L3, мм | 174 | 215 | 250 | 305 |  | 385 |  | 500 |  |
| Интервал раздвигания L4, мм | 220 | 265 | 305 | 375 |  | 470 |  | 615 |  |
| Ширина канавки А под крепление, мм | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 |  | 22 |  |
| Ширина квадрата винта, мм | 12 | 14 | 14 | 18 |  | 18 |  | 22 |  |
| Диаметр болта, мм | М12 | М12 | М12 | М16 | М16 | М12 | М16 | М16 | М20 |
| Цена деления поворота | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
| Габариты, мм | 256×80×74 | 305×100×86 | 345×125×98 | 345×125×98 |  | 517×200×135 |  | 656×250×168 |  |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Нормы точности  приведены в таблице 2. Класс точности станочных тисков - П по ГОСТ 16518