### ОТ НОВЫХ ЗНАНИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – К НОВЫМ МЕТОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

http://agiostroy.ru/magazine/7.html

О.Р. Голли
д. т. н
А.В. Грибашев

Новые знания позволяют получать новые, экономически выгодные технологии строительства, которые позволяют подойти к старым, но не решенным проблемам с новой стороны и решить их совсем по-новому.

Строительство зданий застройщики начинают с закладки фундамента, справедливо считая, что от того, насколько качественно будет выполнена эта работа, зависит прочность и долголетие всего сооружения. При этом обычно не учитывается, что фундамент сам по себе полностью не решает проблему, очень многое зависит от того, в какое основание этот фундамент будет закладываться: ведь не случайно и инженерная дисциплина официально называется «Основания и Фундаменты».

К сожалению, очень часто под застройку выделяют не самые лучшие участки: в нашем регионе это часто территории с очень слабыми, иногда заторфованными грунтами. Но наиболее часто встречающийся вариант – низкие, плоские, заболоченные места, сложенные слабыми водонасыщенными глинистыми грунтами, с которых плохо стекает вода и ее трудно куда-либо отвести. Такие грунты называются пучинистыми, так как зимой, при промерзании, вода, содержащаяся в них, увеличивается в объеме (как известно, на 9%). При этом увеличивается в объеме и грунт, но в силу некоторых особенностей внутренней структуры грунта промерзающий слой (в нашем регионе толщиной 1,5–1,8 м) может увеличиваться в объеме при замерзании (пучиться) уже не на 5–9%, а на все 12–20% и более – за счет нарастающих прослоек и линз льда. Но, чтобы вызвать разрушения зданий, достаточно всего нескольких процентов.

Если Вы собираетесь строить дом, Вы должны иметь план участка с местом посадки здания, элементарные данные о грунтах, залегающих на Вашем участке (так называемые инженерно-геологические данные), проект Вашего будущего дома – план, разрезы, материалы стен и перекрытий, чтобы можно было собрать нагрузки для расчета фундамента.

Пучинистость грунтов определяется их составом, глубиной залегания уровня подземных вод, типом местности по условиям увлажнения и условиям стока воды, а также климатическими условиями: количеством осадков осенью, количеством выпавшего снега, средней зимней температурой, глубиной промерзания и пр. Однако если правильно обеспечить сток поверхностных вод устройством дренажа на пятне застройки, можно перевести участки с сильнопучинистыми грунтами и с большим количеством влаги в категорию грунтов среднепучинистых и даже слабопучинистых. Естественно, в дальнейшем надо следить за состоянием дренажа и осушающих канав, чтобы поддерживать «здоровье» фундамента.

Сами по себе равномерный подъем и опускание грунта, а вмести с грунтом – и фундамента, и здания, были бы для последних не опасны, если бы не неравномерность пучения. Именно она является врагом «номер один» для застройщика. Такая неравномерность представлена на рис.1.

Рис. 1. Пучение поверхности глинистого грунта по линии будущего
фундамента: 1 – 1983/84 г.; 2 – 1984/85 г.; 3 – 1985/86 г.; 4 – 1986/87 г.

Для того чтобы избежать негативного влияния промерзающего грунта, Строительные Нормы и Правила (СНиП) регламентируют заложение фундаментов ниже глубины промерзания (см. рис. 2а): в этом случае происходит подтягивание фундамента грунтом, перемещающимся вверх, за счет смерзания грунта с боковой поверхностью фундамента (фактор 1) и возникает некоторое горизонтальное давление на стенку фундамента (фактор 2). Фактор 2 для фундаментов не очень опасен, но фактор 1 может вызвать неравномерные перемещения фундамента вверх, сопровождающиеся разрывом тела фундамента и разрушением надфундаментных конструкций (стен и перекрытий). Влияние фактора 1 можно снизить, хотя бы на ряд лет, обмазкой и обклейкой различными материалами, препятствующими смерзанию. Это достаточно дорого, не всегда спасает надежно, но все же снижает прочность смерзания грунта с бетоном фундамента. В этом классическом, традиционном варианте устройства фундаментов совершенно исключается фактор 3 – всегда неравномерное перемещение вверх слоя промерзающего грунта (см. рис. 2б, 2в), также сопровождающееся разрушением и фундамента, и конструкций. А с этим фактором до сих пор не умели бороться.

Рис. 2. Основные варианты

устройства фундаментов в массиве пучинистого грунта

В варианте, представленном на рис. 2в, фундамент заложен на поверхности, на дренирующем и распределяющем напряжения слое крупного песка. В этом случае влияние факторов 1 и 2 снимается полностью, но во всей полноте начинает работать фактор 3 – перемещение вместе со всеми нижележащими слоями промерзающего грунта. Общее перемещение может достигать своих максимальных размеров, а, следовательно, и неравномерность будет достигать максимума.

Вследствие неоднородности грунта эти перемещения оказываются неодинаковыми: в одном месте поверхность поднимается на 5–7 см, а в другом, например, на расстоянии 3–5 м – на 10–12 см (снова см. рис. 1). Образуются так называемые пучины, а если они бывают побольше, то – горбы пучения, на которых стоит фундамент. Они и являются причиной деформаций и разрушений зданий и сооружений, иногда постепенных, иногда внезапных и стремительно развивающихся.

Силы кристаллизации воды чрезвычайно велики. Даже незначительный объем воды, замерзая, разрывает не только ледяную оболочку наледи (лед имеет прочность на разрыв, по разным данным, от 2150 кгс/см² до2500 кгс/см² – в зависимости от чистоты замерзающей воды), но и оболочку герметичного и даже негерметичного, стального сосуда при прочности стали, например, 3600 кгс/см². Давления, которые могли бы погасить до нуля деформации пучения и вертикальные перемещения грунта, имеют очень большие величины: порядка десятков и сотен тонн на квадратный сантиметр поверхности. Прочность замерзшего грунта тоже чрезвычайно высока, выше, чем прочность бетона, и тем выше, чем ниже температура грунта. Погасить эти процессы реальной нагрузкой от сооружений не удается. Однако и нет необходимости бороться с законами природы, если они нам известны.

С позиций сегодняшних знаний мы можем позволить сооружению перемещаться вверх и вниз (пропуская трубопроводы через специальные компенсаторные устройства), если эти перемещения равномерны, и приспособить сооружение к восприятию только тех перемещений, которые происходят за счет неравномерности пучения. К этим неравномерностям конструкцию возможно приспособить, заставить ее работать так, чтобы она могла воспринимать те дополнительные усилия, которые возникают в ней (а не в грунте!) при возникновении этих неравномерных перемещений. Эти дополнительные усилия обычно слишком велики, чтобы их можно было совсем не учитывать, но справиться с ними на уровне современных знаний физики и механики процессов пучения уже вполне возможно. Эти новые знания были заложены в Российский патент, согласно которому возможно проектирование и строительство вполне надежных фундаментов поверхностного заложения на пучинистых грунтах.

Не следует думать, однако, что можно просто так, визуально, по интуиции, на глазок выполнить эти работы: все элементы проекта (поперечное сечение бетонного тела фундамента, количество арматуры и ее месторасположение, марка бетона и арматурной стали) выполняются строго по расчету, по разработанной специально для этих целей методике. Квалифицированно выполнить такой расчет и разработать конструкцию железобетонного фундамента в настоящее время, при отсутствии соответствующих нормативных документов и руководств, может только специалист.

На рис. 2 схематично показана сравнительная посадка фундаментов в массиве грунта по традиционной и новой технологиям, откуда без дополнительных пояснений совершенно очевидна экономическая эффективность и простота новой технологии при полной и безусловной ее надежности.

За последние десять лет в Ленинградской области было построено достаточно много 2–3-этажных коттеджей, и из кирпича, и из газобетонных блоков, на фундаментах поверхностного заложения. Они пережили уже не одну зиму и чувствуют себя превосходно. В настоящее время идет проектирование фундаментов поверхностного заложения для таун-хаузов в городской черте застройки.

Открытые закономерности морозного пучения и полученный Российский патент позволяют перейти к новой, современной технологии строительства во всех его областях, по-новому, экономично и надежно, проектировать и строить любые здания и сооружения, фундаменты и элементы конструкций которых находятся в контакте и совместной работе с промерзающим пучинистым грунтом, как в европейской, так и в восточной части России:

→ фундаменты коттеджей;

→ фундаменты любых многоэтажных зданий и сооружений (гражданских, жилых, промышленных, торговых и др.);

→ фундаменты цехов (часто имеющих протяженность в несколько километров);

→ основания и плиты покрытий аэродромов;

→ основания и покрытия автомобильных дорог;

→ основания и подшпальные балки железных дорог;

→ основания и плиты под трубопроводы;

→ фундаменты под опоры ЛЭП;

→ основания и фундаменты под крупногабаритные цилиндрические резервуары для хранения топлива и ГСМ;

→ обделки галерей и туннелей в нескальных грунтах в условиях низких зимних температур, а также при проходке с искусственным замораживанием;

→ основания и фундаменты крупных промышленных холодильников и холодильных складов, в особенности в регионах с теплым и жарким климатом;

→ конструкции оголовков и гребней земляных плотин талого типа в суровых климатических условиях;

→ консольные подпорные стенки, ограждающие открытые котлованы в пучинистых грунтах.

Кроме того, новая технология строительства позволяет быстро и надежно вести все работы нулевого цикла в зимнее время, т.к. фундамент поверхностного заложения уже рассчитан на перемещения в пучинистых грунтах. Следует также предположить, что здания, стоящие на поверхностных фундаментах, более устойчивы к горизонтальной составляющей сейсмической волны при землетрясениях.