# Напольное панельное отопление

http://www.thermonews.ru/termos/otopl/thermofloor.htm?id_theme=off

28 Сентября 2004 / Термошкола / Энциклопедия отопления
Автор: Александр Мельников

### Гигиенические основы

Большинство людей, имеющих опыт пребывания в помещениях с разными способами отопления, безоговорочно называют панельное напольное отопление самым комфортным.

Основная причина повышенной комфортности связана с тем, что тепловая обстановка в отапливаемых полом помещениях наиболее близко соответствует физиологическим особенностям теплового баланса человека.

Человек, будучи теплокровным существом, должен постоянно отдавать избыточную теплоту, образующуюся в его организме. Примерно половину этой теплоты человек отдаёт лучистым теплообменом с окружающими поверхностями, четверть избыточной теплоты уносится окружающим воздухом (конвекцией), и оставшаяся четверть – испарением с поверхности кожи.

Чем выше средняя температура всех окружающих поверхностей, тем меньше теплоотдача лучистым обменом, и чем ниже температура воздуха, тем лучше теплоотдача конвекцией. Именно такой режим физиологически наиболее благоприятен для человека, при его реализации в помещении появляется ощущение приятной прохлады летом или свежести зимой, но при этом нет холодового дискомфорта, так как окружающие поверхности нагреты.

В проводившихся гигиенистами опытах установлено, что при равномерном нагреве всех окружающих поверхностей комфортное состояние может обеспечиваться при температуре воздуха всего 10°С. Это, конечно, крайность, но в общем известно, что повышая среднюю температуру поверхностей можно без потери комфорта уменьшать температуру воздуха. Изменять требуется именно температуру больших поверхностей и именно на небольшую величину.

Применение сильно нагретых отопительных приборов небольшой площади не даёт такого эффекта, даже наоборот, в помещении могут появиться зоны теплового напряжения, когда с одной стороны тепло, а с другой холодно – это вредно для здоровья, так как организм человека не может справляться с таким противоестественным дисбалансом.

В обычных условиях в природе температура всех окружающих человека предметов и поверхностей близка, и не сильно отличается от температуры воздуха. Именно такую, физиологически близкую для человека тепловую схему можно обеспечить с помощью отопления нагревом больших поверхностей.

Нагревать можно не только пол, но и стены, и потолок. При этом можно обеспечить одинаковый тепловой баланс, но только при напольном отоплении можно обеспечить ещё и благоприятное распределение температур по высоте помещения. Очень важным условием сохранения здоровья, особенно с возрастом, становится предотвращение переохлаждения ног.

При одинаковой температуре в центре комнаты на высоте 1,5 м температура при разных видах отопления распределится примерно так:

Слева указана высота над уровнем пола, синим цветом – распределение температуры при конвекторном отоплении, красным – при напольном, зелёным – идеальное для человека распределение.

Нетрудно видеть, что только напольное отопление обеспечивает близкое к идеальному распределение – в зоне пребывания человека температура равномерно понижается с высотой.

Таким образом, комфортность напольного отопления обуславливается, прежде всего, обеспечением благоприятной средней температуры поверхностей, возможностью понизить температуру воздуха и благоприятным распределением температур по высоте помещения.

Кроме того, особенности напольного отопления позволяют получить ещё несколько важных преимуществ в сравнении с радиаторными и конвекторными системами.

#### влажность, ионизация

Нагретые до высокой температуры поверхности обычных отопительных приборов понижают влажность и нарушают ионный состав воздуха в помещениях. У панельных систем температура гораздо ниже, так что в помещениях сохраняется более высокая влажность и более естественный ионный состав воздуха.

#### гигиеничность

Обычные отопительные приборы собирают много пыли, которая впоследствии распространяется по помещению. Напольное отопление более гигиенично.

Парадоксально, но иногда приходится слышать прямо противоположное мнение, что напольное отопление менее гигиенично, так как в теплоте размножаются микроорганизмы. Может и размножаются, да только на 20 м² меньше микроорганизмов, чем на любом конвекторе или радиаторе достаточной для обогрева этих метров мощности, да и протереть пол намного легче, чем промыть радиатор.

Иногда говорят о конвективных потоках, якобы устремляющихся с пола и поднимающих пыль. Двигателем конвекции является разность температур, и если она мала, то мал и слаб конвективный поток. А вот восходящий поток от конвекторов действительно достаточно силён.

У напольного отопления мало недостатков, это высококомфортный и гигиеничный вид отопления.

#### скрытная установка

При панельном отоплении в помещении не видны инженерные системы, так как всё размещается скрытно. Это облегчает создание интерьеров, да и просто расстановку мебели. Помещения без труб и приборов хорошо смотрятся.

При стандартном на сегодня решении напольного отопления его выдаёт только относительно большой встроенный в стену распределительный узел, но он обычно один на несколько помещений или даже на этаж.

#### экономичность

В целом за счёт уменьшения температуры воздуха и конструктивных особенностей, увеличивающих теплоотдачу и уменьшающих теплопотери, напольное отопление экономичней на 20-30%, чем радиаторное - на равный комфорт при его работе тратится меньше тепловой энергии.

### Основные задачи напольного отопления

При профессиональном подходе системы напольного отопления обычно разделяют на отопительные, которые берут на себя компенсацию теплопотерь помещения зимой, то есть заменяют другие типы отопления, и комфортные, которые решают прежде всего задачи повышения комфортности помещения (тёплый пол в санузле, обогреваемые коридоры, тёплые дорожки у бассейна, площадка для сушки обуви в прихожей и так далее).

При строительстве повышенной комфортности имеет смысл подогревать все поверхности, по которым ходят без обуви, и все, которые сделаны из материалов с высокой теплопроводностью (плитка, бетонные покрытия и другие).

### Требования к тёплым полам

#### температура пола

Первой задачей отопительных напольных систем является поддержание требуемой температуры пола на достаточном для комфортного пребывания людей уровне. Качественные системы отличаются ещё и тем, что с главной задачей они справляются самым комфортным и экономичным способом.

Действующие строительные нормы ограничивают максимальную среднюю температуру тёплых полов величиной 26°С, при такой температуре по полу можно ходить без обуви. Для большей части территории России этой величины заведомо недостаточно для эффективного отопления, так что проектировщику сразу следует ориентироваться на нормы, скажем, близких нам по климату скандинавских стран, и обеспечивать возможность нагрева до 30°С. Большая температура может вызвать дискомфорт. По такому полу ходить лучше в тапочках или лёгкой обуви.

Так как скандинавы нам не указ, а наши действующие нормы нарушать нельзя, то проектировщик должен подумать, чем, при необходимости, оправдать повышенную температуру полов. Если пол обустраивает монтажная фирма, не утруждающая себя оплатой проектировщиков, то вполне может получиться так, что при сильном похолодании в помещении потребуются дополнительные нагревательные приборы.

Иногда и температуры пола в 30°С не хватает для отопления, в этом случае можно рассмотреть возможность установки подоконных отопительных панелей. Внешний вид помещения от установки панели не пострадает, а задача отопления будет решена. Стеновые панели высотой до 1 метра можно нагревать до 95°С, при высоте до 1 м.

Другим хорошим дополнением к системе напольного отопления могут быть плинтусные панели, популярные, например, в США.

#### равномерность нагрева

В обобщённом виде напольное отопление устроено так: змеевик из труб залит бетоном. Трубы нагреваются протекающей водой, от них нагревается бетон, а от него – напольное покрытие. Так как трубы (или другой линейный греющий элемент) проложены на некотором расстоянии, то образующееся на поверхности пола температурное поле неравномерно.

Уменьшить неравномерность можно с помощью более плотной укладки труб (шаг труб обычно составляет 10-30 см) и толстой бетонной стяжки (более 5 см), что, конечно, утяжеляет пол и немного уменьшает высоту помещения.

Кроме того, вода остывает по мере прохождения по системе труб, что тоже может явиться причиной неравенства температур на разных участках пола. Качественный пол должен быть сделан так, чтобы при любом расположении человека на его поверхности не ощущалась разница температур участков.

### Устройство напольного отопления

#### теплоизоляция

Вне зависимости от выбора типа греющего элемента, конструкция тёплого пола такова: на ровное основание укладывается слой теплоизоляции, параметры которого зависит от типа основания. Этот слой препятствует оттоку теплоты в нежелательном направлении (вниз).

Чем холоднее основание, тем более толстая теплоизоляция необходима. Например, если основанием является межэтажное перекрытие, то толщина минимальна. Над неотапливаемым подвалом требуется изоляция в 2-3 раза толще. Если перекрытие установлено на грунте, то требуется ещё более толстый слой.

Слой теплоизоляции должен быть сплошным, что не всегда легко достичь при применении обычных строительных утеплителей наподобие минеральной ваты. Специальные утеплители, предлагаемые для устройства тёплых полов чаще всего имеют средства уплотнения стыков и разметку для более удобной укладки труб.

#### изоляция периметра

Готовый тёплый пол должен быть отделён от стен слоем изоляции, которая компенсирует термическое расширение и теплоизолирует пол от стены.

Таким образом, готовый пол должен лежать изолированным со всех сторон, кроме рабочей верхней.

#### гидроизоляция

Слой теплоизоляции должен быть защищён от воздействия влаги со всех сторон, в том числе снизу, если пол делается на грунте. Некоторые теплоизолирующие материалы являются и гидроизолирующими, в этом случае отдельная гидроизоляция не требуется.

#### нагревательные элементы

Чаще всего нагревательным элементом тёплых полов служат металлические, пласмассовые трубы или кабель. Элементы любого типа нужно равномерно разложить и зафиксировать. Для этого используются арматурные сетки, шпильки, профилированные листы, и всё остальное, подходящее для предварительной фиксации греющих элементов. До заливки бетоном трубы проверяют на герметичность.

Трубы укладываются таким образом, чтобы температурное поле было по возможности равномерным, а начальный, более горячий участок трубы проходил у наружной стены. Наиболее популярны самые простые схемы, как на рисунках.

Схема, иногда называемая «улитка», обеспечивает хорошую равномерность.

Схема «змеевик» применяется, если в помещении есть наружная стена по длинной стороне, или в угловом помещении.

Если необходимо обеспечить малое расстояние между трубами, используется петлевая укладка.

Желательно, чтобы трубы были полностью залиты бетоном – это увеличит их теплоотдачу и долговечность.

#### греющий пол

Зафиксированные нагревающие элементы заливают бетоном, толщина которого должна быть достаточна для выравнивания температурного поля. При использовании труб толщина бетона получится как минимум 5-6 см. Чтобы предотвратить растрескивание, вызванное сложным температурным полем в греющем слое, нужно применять качественные материалы с учётом их использования в системе греющего пола.

За один раз обычно заливают не более 40 м², в одной петле труб обычно не более 100 м, если помещение имеет большую площадь, то заливают за несколько раз, делая компенсационные температурные швы между секциями.

В процессе заливки и последующего твердения (28 дней) трубы должны находиться при рабочей температуре и давлении теплоносителя.

#### покрытие

На бетонный пол можно уложить почти любое напольное покрытие. Особенно хороши с ним так называемые «холодные» покрытия, такие как керамическая плитка. Если покрытие другое, то следует на всякий случай проверить рекомендации производителя по температурному режиму. Сейчас встретить покрытие, непригодное для использования с греющим полом почти невозможно.

Конечно, на тёплый пол не следует укладывать ковры с длинным ворсом и другие покрытия, которые теплоизолируют пол от отапливаемого им помещения. Прогреть можно и толстый ковёр, увеличив температуру на 10-15°С, но этим будет уничтожено важное преимущество панельного отопления – экономичность.

#### регулировка

Напольное отопление требует низкотемпературного теплоносителя, с температурой подачи до 55°С. Так как температурное поле должно быть по возможности равномерным, падение температуры должно быть небольшим – до 10°С, так что максимальный температурный график получается 55-45°С. Температура поверхности бетонной стяжки обычно меньше температуры труб на 20°С, так что как раз получаются те самые 35-25°С, или средние 30°С, которые и требуются.

Сопротивление у длинных труб значительное, поэтому обычно устанавливается специальный циркуляционный насос, обеспечивающий требуемый расход в контурах напольного отопления.

Если проектируется новая система отопления, то в ней предусматривается выделенный низкотемпературный контур. Некоторые отопительные котлы сразу содержат отдельный контур для напольного отопления, что сильно упрощает задачу проектировщика.

Если система проектируется на основе имеющегося высокотемпературного теплоносителя, то требуется специальный смесительный узел, который понижает температуру до требуемой величины.

Далее вода поступает в греющие контуры. Тепловая регулировка должна осуществляться только за счёт изменения температуры воды, расход должен оставаться постоянным, так как падение расхода ниже проектного вызовет неравномерность прогрева пола.

Производители предлагают комплекты для создания напольного отопления, в составе которых есть удобные смешивающие и распределяющие узлы (коллекторы). Если их не использовать, то необходимо тщательно продумать вопросы регулировки и обратить внимание на обеспечение удаления воздуха и слива воды.

### Устройство отопительных систем

#### Классическое (металлические трубы)

Коэффициент линейного расширения стали практически такой же, как у бетона, а срок эксплуатации замоноличенной в бетон трубы сильно увеличивается, так что стальные трубы очень эффективны при использовании в качестве греющего элемента.

К сожалению, отечественные трубы отличаются непредсказуемым качеством, а ремонтные работы при напольном отоплении сильно затруднены. Так что нужно или быть уверенным в качестве бетонируемой части труб, что возможно только при полной дефектоскопии, или пользоваться более надёжными трубами.

Преимуществом использования обычных металлических труб является то, что систему на их основе можно сделать самостоятельно или с помощью местных сантехников. Если всё сделано тщательно, то получаются работоспособные и долговечные системы.

Раньше для напольного отопления применялись медные трубы, сейчас они практически не встречаются, так как их коэффициент линейного расширения отличается от бетона, требуется много соединений, да и сопротивление меняется со временем. В российских условиях медные трубы подвержены абразивному износу.

#### Новое (полимерные трубы)

Тёплые полы популярны во всех странах, где есть зима, и многие зарубежные производители выпускают специальные комплекты для напольного отопления, чаще всего сделанные на основе разных видов полимерных труб. Есть и фирмы, специализирующиеся именно на комплектующих для напольного отопления.

Главным преимуществом пластиковых труб является удобство поставки (в бухтах вплоть до 480 и более метров!) и укладки – трубы легко гнутся. 100 метров специальной трубы для напольного отопления весит около 12 кг. Таким образом, процесс укладки сильно облегчается, кроме того, нет стыков в бетоне – труба отрезается нужной длины.

Вполне благоприятны и другие параметры пластмассовых труб: они гладкие и не ржавеют, не склонны к зарастанию внутреннего сечения, что особенно важно для напольного отопления, так как трубы очень длинные. При низких температурах теплоносителя, характерных для напольного отопления, гарантируется срок эксплуатации 50 лет.

Все виды пласмассовых труб, кроме металлополимерных, подвержены диффузии кислорода, которая усиливает коррозию металлических компонентов систем и котлов. Впрочем, если система организована на основе нержавеющей арматуры, и обеспечен отвод воздуха, то можно применять и дешёвые трубы, не имеющие защитного антикислородного слоя.

Но если в системе есть чугунные или стальные компоненты, применять можно только трубы с антикислородным слоем.

#### Электрическое отопление

Есть разные взгляды на использование электрического напольного отопления. Полы с экранированными кабелями легко обеспечивают соблюдение современных норм на электромагнитные поля. Тем более, что современный эфир достаточно наполнен искусственными электромагнитными полями, так что добавление ещё одного мало что меняет.

Тем не менее, некоторые люди утверждают, что чувствуют себя хуже вблизи от электропроводки. Таким людям, конечно, ставить электрическое напольное отопление нельзя. Другие относятся к подобному соседству спокойно и живут в помещениях, отапливаемых электричеством.

Более веским аргументом против электроотопления является то, что у него большие эксплуатационные затраты. Так что без всяких ограничений электрическое напольное отопление можно рекомендовать только как комфортное в городских квартирах. Тёплый пол в ванной всегда можно выключить.

Достоинством электроотопления является быстрая и относительно недорогая установка, небольшая толщина системы (при необходимости), лёгкое регулирование температуры. Продавцы утверждают, что их греющие кабели прослужат 50 лет при качественном монтаже.

Принципы устройства электроотопления не отличаются от водяных систем, хотя свои особенности есть. Обычно изготовители систем рекомендуют свой способ устройства полов, и к их рекомендациям стоит прислушаться, чтобы не потерять гарантию.

Из наиболее типичных особенностей можно отметить, что греющий кабель укладывается не на нижний теплоизолятор, а на первую тонкую стяжку.

Кроме того, в районах с двухтарифным (дешёвым ночью) режимом оплаты может применяться теплоаккумулирующий пол, накапливающий теплоту ночью, и отдающий днём. Технически это просто более массивный пол (10 – 15 см) с центральной укладкой кабеля и теплоизолирующим покрытием.

### Электричество или вода?

Электрические тёплые полы значительно дешевле водяных – и если в месте строительства нет ограничений на потребляемую электрическую мощность, то выбор системы не будет лёгким.

Водяное отопление более пригодно в качестве основного при новом строительстве и капитальной реконструкции. Большой срок эксплуатации при низких эксплуатационных издержках перекроет все капитальные затраты.

Электроотопление хорошо в качестве комфортного и при необходимости отапливать одну комнату. Так что при необходимости устроить тёплый пол в ванной, 95% за то, что нужно сделать это электричеством.

### Недостатки

Недостатки систем часто являются следствием их достоинств. Таков и главный недостаток напольного отопления: большая инерционность (4-7 часов для водяных систем) и вытекающая из неё плохая управляемость.

В обычных условиях потребность в быстром реагировании у панельных систем отсутствует, а небольшие изменения компенсируются естественным изменением коэффициента теплоотдачи панелей: если температура в комнате резко понижается, то возрастает перепад температур между воздухом и полом, что ведёт к увеличению теплоотдачи и ускоренному нагреву помещения даже без дополнительного регулирования.

Эта способность к саморегулированию иногда позволяет отказаться от дополнительных регулирующих устройств, что заметно удешевляет систему.

Другие недостатки напольного отопления являются результатом ошибок на стадии разработки решения, проектирования или монтажа.

Достаточно типична установка тёплого пола в помещениях с недостаточной теплоизоляцией стен и окон. Это вызывает необходимость повышать температуру пола выше упомянутых 30°С, что при температуре, например, окна в 16°С создаёт зону ощутимого дискомфорта у этого самого окна. В комфортном помещении температура всех поверхностей должна быть достаточно высокой, в идеальном случае разность температур не должна превышать 4°С. Если температура пола 26°С, то окно не должно быть холоднее 22°С – тогда во всём объёме помещения будет одинаково комфортно.

### Выводы

Напольное отопление – это высококомфортная и энергоэффективная технология, заслуживающая применения везде, где это технически возможно и экономически оправдано.

Системы напольного отопления заметно дороже простых радиаторных систем, но вполне сопоставимы по цене с обычными системами на основе качественного импортного оборудования, при этом обеспечивают заметно больший комфорт.